ОРИГИНАЛ(фрагмент)

Commercial offer

| DESCRIPTION | QUANTITY | PRICE (in US Dollars) |
| --- | --- | --- |

# DYNAMAC/C.O.S

А.1. The dynaMAC/C.O.S permits strap casting onto cell elements for automotive,motorcycle and commercial size batteries. Includes a programmable controller that provides sequential operations. This in-line cast-on-strap machine includes:

- two carriages – each holds cell elements for one or two automotive  type batteries or complete 4D/8D type battery.

- mechanical lug aligner

metric fasteners such as those used in attaching the housing, mounting of motors, reducers and bearings, plus other fastners which are not an integral part of a sub-component (such as a motor or a reducer itself). Providing metric fasteners  does not include  providing gears, shafts or other components to metric dimensions.

Retractable plate support, operator controlled, that holds cell elements in place when loading into element holders and finished casted groups after element holders are released.

- rotary brush systems that cleans each element lug.

- flux bath to prepare lugs for cast-on procedure

- electrically heated lead line

Ventilation hoods – one over brushing area with 6-inch (152 mm) duct  opening and one over mold area with 12-inch (305 mm) duct opening.

Gas or electric fired lead pot -  3000 lb. (907 kg) capacity.

- variable speed rotary lead pump.

- machine is finished with safety blue, industrial grade paint

А. 2.  Rust protection and export wood boxing for the dynaMAC/C.O.S

OPTIONS:

В.1. Automotive type  dynaMAC/C.O.S molds

В.2. Rust protection and export wood boxing for the molds (when shipped with machine)

С.1. Mid-size type МАС/COS molds to be used on the dynaMAC/C.O.S

С.2. Rust protection and export wood boxing for the molds

D.1. 4D/8D type dyna MAC/COS molds

D.2. Rust protection and export wood boxing

Е.1. Double automotive type dynaMAC/C.O.S molds

Е.2. Rust protection and export wood boxing for the molds

DYNAMAC/C.O.S

F.  Automatic rotary turnover

G.  Automatic carriage advance/retract

H.  Lug aligner bars (all sizes)

I.   Group holder – single or 4D/8D type

J.  Group holder – double

K.  Automatic lug aligner for dynaMAC/C.O.S. Includes vertical movement, high pressure kit and all mechanical and electrical. Includes light curtain (recommended for operator safety)

L. VRLA option. Replacement of lug brushing and fluxing with  Flux/Tin/Flux

M. Independent standingpre-heating station for faster change-over mold

N. Four-wheel cart for transporting the pre-heated change-over mold (large)

O. Rust protection and export wood boxing for above options (when shipped with machine)

P.1. Spare parts for dynaMAC/C.O.S

P.2. Spare parts for dynaMAC/C.O.S automatic lug aligner

P.3. Spare parts for dynaMAC/C.O.S gas lead pot

P.4. Spare parts for dynaMAC/C.O.S electric lead pot

P.5. Spare parts for dynaMAC/C.O.S flux/tin/flux option

P.6. Spare parts for Single Mold

P.7. Spare parts for Double Mold

P.8. Rust protection and export wood boxing for dynaMAC/C.O.S. spares

NOTES:

- Your choice of either metric or English standard fasteners at no charge. Customer must advise preference at the time of the order.

- The equipment will be made to your electrical requirements.

- Prices include MAC’s two-year (24 months) limited warranty as expressed in MAC’s Terms and Conditions of Sale.

- МАС will provide set-up inspection and on-site initial operator training if desired.The travel and living expenses for the technician would also be for your account per MAC’s Terms and Conditions of Sale.

ПЕРЕВОД

Коммерческое предложение

| ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ЦЕНА (долл. США) |
| --- | --- | --- |

# DYNAMAC/C.O.S

А.1. DynaMAC/C.O.S позволяет производить пайку блоков элементов для

автомобильных, мотоциклетных и батарей для грузовиков. Включает

программируемый контроллер, который обеспечивает  последовательность операций.

Эта установка пайки блоков элементов с последовательностью операций

по линейному принципу включает в себя:

- две каретки – каждая несет элементы для одной или двух батарей

автомобильного типа или полностью батарею типа 4Д/8Д.

механическое устройство для выравнивания ушек элементов

- метрические крепежные соединения такие же, как используются при

вставке в корпус, при монтаже двигателей, редукторов и подшипников, плюс другие

практичные крепления, которые не являются неотъемлемой частью суб-компонентов

(таких как двигатель или редуктор). Снабжение метрическими крепежными деталями

не включает в себя снабжение шестернями, валами или другими компонентами,

соответствующими метрическим размерам.

- суппорт пластин с движением вперед и назад, управляемый оператором,

держит элементы на месте во время загрузки в держатели элементов и завершенные

спаянные группы после того, как держатели элементов освобождаются.

- вращающаяся система щеток, которая зачищает  ушко каждого элемента.

- ванночку с флюсом для подготовки ушек к процедуре пайки

- линию подачи свинца с электрическим обогревом

- вентиляционные колпаки – один над местом, где происходит зачистка

с 6-дюймовым (152 мм) отверстием поступления пыли и один над формой

с 12-дюймовым (305 мм) отверстием.

- котел для плавки свинца с газовым или электрическим обогревом –

производительность 3000фунтов (907 кг).

- роторный насос подачи свинца с варьируемой скоростью.

- установка покрыта надежно голубой краской промышленного оттенка

А. 2.  Защита от коррозии и деревянная упаковка для экспорта для dynaMAC/C.O.S

ОПЦИИ:

В.1. Формы для автомобильных типов, используемые на dynaMAC/C.O.S

В.2. Защита от коррозии и деревянный ящик для форм на экспорт

(в случае поставки вместе с установкой)

С.1. Формы МАС/COS для средних размеров, используемые на dynaMAC/C.O.S

С.2. Защита от коррозии и деревянный ящик для форм на экспорт

D.1. Формы MAC/COS для типов 4Д/8Д

D.2. Защита от коррозии и деревянный ящик для форм на экспорт

Е.1. Двойные формы для автомобильных батарей используемые на dynaMAC/C.O.S

Е.2. Защита от коррозии и деревянный ящик для форм на экспорт

DYNAMAC/C.O.S

F.  Автоматический роторный опрокидыватель

G.  Автоматическая подача/откат каретки

H.  Штанги  выравнивателя ушек (все размеры)

I.   Держатель элементов – ординарный или для типов 4Д/8Д

J.  Держатель элементов – двойной

K.  Автоматический выравниватель ушек для dynaMAC/C.O.S. Включая движение по вертикали, комплект для высокого давления и все механические и электрические части. Включая светозащитную шторку (рекомендуемую   для обеспечения безопасности оператора)

L. Опция для герметичных батарей (VRLA). Очистка ушек и флюсирование заменяются

станцией Флюс/Олово/Флюс

M. Отдельно стоящая станция предварительного нагрева для быстрой смены форм

N. 4-х-колесная тележка для транспортировки предварительно нагретых форм

для смены (большая)

O. Защита от коррозии и деревянный ящик для вышеуказанных опций на экспорт

(в случае поставки  вместе с установкой

P.1. Запасные части для dynaMAC/C.O.S

P.2. Запасные части для dynaMAC/C.O.S авт. выравнивателя ушек

P.3. Запчасти для dynaMAC/C.O.S свинцового котла с газовым обогревом

P.4. Запчасти для dynaMAC/C.O.S свинцового котла с электрообогревом

P.5. Запасные части для dynaMAC/C.O.S опции флюс/олово/флюс

P.6. Запасные части для одинарной прессформы

P.7. Запасные части для двойной прессформы

P.8. Защита от коррозии и деревянный ящик для dynaMAC/C.O.S. запчастей

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Вы можете выбрать крепления как соответственно метрической системы, так и по Британским стандартам. Клиент должен сообщить свои предпочтения во время заказа.

- Оборудование будет изготовлено в соответствии с Вашими требованиями по электроподключению.

- Цены включают гарантию на 2 года (24 месяца), как это указано в Условиях продажи МАС.

- МАС обеспечивает пуско-наладочные работы  и обучение персонала на месте, если это требуется. Расходы по проезду и проживанию технического специалиста - за Ваш счет согласно Условиям продажи МАС.