Задано:

Модуль зацепления – m = 5

Число зубьев шестерни – z1 = 18

Передаточное отношение – u = 2,5

Диаметр отверстия под вал dв :

под шпоночный вал шестерни – dвш = 40

под шлицевой вал зубчатого колеса – dвк = 50

Параметры шлицевого вала: серия – легкая,

центрирование – по b.

Геометрический расчет элементов зубчатой передачи

Определяем число зубьев зубчатого колеса – z2 = u·z1 = 2,5·18 = 45

Определяем межосевое расстояние зубчатой передачи aw:

aw =

Расчет геометрических параметров шестерни и зубчатого колеса:

| Параметры | Зубчатое колесо | Шестерня |
| --- | --- | --- |
| Диаметр начальной (делительной) окружности d = m·z | dк = 5·45 = 225 | dш = 5·18 = 90 |
| Высота головки зуба ha = m | 5 | 5 |
| Высота ножки зуба hf = 1,25·m | 1,25·5 = 6,25 | 1,25·5 = 6,25 |
| Высота зуба h = ha + hf = 2,25·m | 2,25·5 = 11,25 | 2,25·5 = 11,25 |
| Диаметр вершин зубьев da = d + 2·ha = d + 2·m | daк = 225 + 10 = 235 | daш = 90 + 10 = 100 |
| Диаметр впадин зубьев df = d – 2·hf = d – 2,5·m | dfк = 225 – 12,5 = 212,5 | dfш = 90 – 12,5 = 77,5 |
| Внутренний диаметр обода do: do = df – 2·d1ob , где d1ob – толщина обода: d1ob = (2,5 ( 4)·m ; принимаем: d1ob = 2,5·m | d1ob = 2,5·m = 12,5 do = df – 2·d1ob = 187,5 принимаем 180 | d1ob = 2,5·m = 12,5 do = df – 2·d1ob = 52,5 принимаем 60 |
| Наружный диаметр ступицы dst: dst = dв + 2·d1st ; где d1st – толщина ступицы: d1st = (0,25 ( 0,35)·dв ; принимаем: d1st = 0,3·dв | d1st = 0,3·dвк = 15 dst = dвк + 2·d1st = 80 принимаем 85 | d1st = 0,3·dвш = 12 dst = dвш + 2·d1st = 64 принимаем 60 |
| Ширина зубчатого венца: b | Колеса: bк = (8 ( 10)·m принимаем: bк = 8·m = 40 | Шестерни: bш = (8 ( 10)·m + 5 принимаем: bк = 8·m + 5 = 45 |